| Источник №0001. Водогрейный газовый котел Gaz 7000 W ZWC 35-3 MFA- 1шт. Топливо - природный газ |
| --- |
| Расчёт выполнен по ТКП 17.08-01-2006 (02120) с учетом изменений №1 от 12 февраля 2009 года. |
| Исходные данные |
| Расчетная нагрузка котла, МВт | N | 0,0365 |
| Коэффициент полезного действия "брутто" котла на расчетной нагрузке, % | n | 97 |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, q4 | q4 | 0 |
| Низшая рабочая теплота сгорания топлива, Мдж/м3, Q | Q | 33,51 |
| Объём топочной камеры, м3, по паспортным данным котла | Vt | 0,77 |
| Коэффициент избытка воздуха (п.6.2.2.2) | α | 1,4 |
| Общее количество часов работы котла, час/год | Т | 1546 |
| Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (приложение Е1) | Кn | 0,8 |
| Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (приложение Е2) | Кcir | 1 |
| Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (приложение Е3) | Kcb | 1 |
| Фактическая теплопроизводительность котла, гкал/час | Qf | 0,005 |
| Номинальная теплопроизводительность котла, гкал/час | Qn | 0,0045 |
| Безразмерный коэффициент для горелок (п. 6.2.1.1) | βk | 1 |
| Безразмерный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, подаваемого для горения (формула 21) | βt =0,94+0,002*th | 0,98 |
| Температура горячего воздуха, подаваемого для горения | th | 20 |
| Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов азота (таблица Б.2) | βr | 1 |
| Безразмерный коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру, вк | βδ | 1 |
| Теоретический объём сухих дымовых газов, приведённый к условному коэффициенту избытка воздуха α=1,4 и нормальным условиям (таблица А2), м3/м3 | V1,4dry | 12,37 |
| Расход газа за год (расчётный период) по проекту, тыс.м3 | Вваловый | 8,078 |
| Расчетный расход газа за год (формула 19.3), тыс.м3 | Bs=Bst/3,6*T | 0,00145 |
| Расчетный расход газа за год (формула 12), тыс.м3 | Bst=(1-q4/100)*B | 8,078 |
| Расчётный расход топлива, м3/с (формула 12) | Bs=(1-q4/100)*B | 0,00112 |
| Фактический расход топлива на работу котла на максимальном режиме горения (формула 13), м3/с | B=(100*N)/(Q*n) | 0,00112 |
| Теплонапряжение топочного объёма (формула 45), КВт/м3 | qv=1000*(Bs*Q)/ VT | 48,91 |
| Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (таблица п.6.2.4.2 для макс.выбросов) | q3 | 0,11 |
| Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (таблица п.6.2.4.2 для валовых выбросов) | q3 | 0,09 |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленый наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода для газа (п. 6.2.4.2) | R | 0,5 |
| Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источника №0001 |
| Бензапирен (по п. 8.1.) |
| Максимальное количество бенз(а)пирена, выбрасываемого в атмосферный воздух с дымовыми газами (формула 1), г/с | М=С*Vdry14*Вs*10(-3) | 3,2881E-11 |
| Концентрация бен(з)апирена, мг/м3 (формула 44 максим. выбросы) | С=10-6 *α*(0,11*qv -7,0) * Кn * Кcir * Kcb / 1,4/1,12/ e0,88(α-1) | 0,000002 |
| Объём сухих дымовых газов при α=1,4 и нормальных условиях, образующихся при полном сгорании топлива | Vdry=Bs*V1,4dry | 0,01389 |
| Валовый выброс бенз(а)пирена, т/год (формула 46) | MteBP =Cibp * Vdry * 10-6 = С * Вваловый * V1,4dry * 10-6 | 2,3654E-10 |
| Оксиды азота (по п. 6.2.1.) |
| Удельный выброс азота оксидов, г/МДж, (формула 20.1) для валовых выбросов | Кno2=0,0113*(0,86*Вs*Q)-2 + 0,02 | 0,0323 |
| Удельный выброс азота оксидов, г/МДж, (формула 20.1) для максимально-разовых выбросов | Кno2=0,0113*(0,86*Вs*Q)-2 + 0,03 | 0,0320 |
| Максимальное количество оксидов азота, г/с (формула 18) | МNOx= BS*Q*KNO2*βk*βt*βr*βδ | 0,00118 |
| Валовый выброс азота оксидов . т/год (формула 22) | МNOx=10(-3)* Bваловый*Q*KNO2*βk*βt*βr*βδ | 0,0086 |
| С учётом трансформации азота оксида в атмосферном воздухе, выбросы азота оксида и азота диоксида: |  |  |
| Азота диоксид, т/год (формула 14) | МNO2 = 0,8*МNOx | 0,0069 |
| Азота оксид, т/год (формула 15) | МNO=0,13*МNOx | 0,0011 |
| Фактическое значение концентрации, мг/м3 | С | 85,0 |
| Допустимое значение концентрации, мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.-06-001-2017, таб.Е.1 | 240 |
| Максимально-разовый выброс в перерасчете на допустимое значение концентрации, г/с | Мj = сj х Вs х Vdry х 10-3 | 0,003 |
| Валовый выброс в перерасчете на допустимое значение концентрации, т/год | Gj = сj х Вs х Vdry х 10-6 | 0,024 |
| Оксид углерода (по п. 6.2.4) |
| Выход углерода оксида при сжигании топлива, г/кг (формула 29) для расчета максимальных выбросов | Ссо=q3*R*Q | 1,843 |
| Выход углерода оксида при сжигании топлива, г/кг (формула 29) для расчета валовых выбросов | Ссо=q3*R*Q | 1,508 |
| Максимальное количество углерода оксида, г/с (формула 28) | Мсо= Bs*Ссо | 0,0021 |
| Валовый выброс оксида углерода , т/год (формула 30) | Мco = Bs валовый *Ссо/1000 | 0,012 |
| Фактическое значение концентрации, мг/м3 | С | 149 |
| Допустимое значение концентрации, мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.-06-001-2017,таб.Е.1 | 120 |
| Максимально-разовый выброс в перерасчете на допустимое значение концентрации, г/с | Мj = сj х Вs х Vdry х 10-3 | 0,0017 |
| Валовый выброс в перерасчете на допустимое значение концентрации, т/год | Gj = сj х Вs х Vdry х 10-6 | 0,0120 |
| Расчет выбросов тяжелых металлов от установок по сжиганию топлива |
| Расчёт выполнен по ТКП 17.08-14-2011 (02120) |
| Расход топлива j в топливосжигающей установке, тыс.м3/год | Аtfj | 8 |
| Расход топлива j в топливосжигающей установке, м.куб/час | Аj | 0,00112 |
| Удельный показатель выбросов i-того тяжелого металла при сжигании топлива, г/т, таблица А. 3 (Приложение А) | Fij |  |
|  | Hg | 0,0000014 |
| Максимальный выброс i-того тяжелого металла при сжигании топлива в топливосжигающей установке, г/с (формула 5) | Ei=Aj*Fij/3,6*0,001 |  |
|  | Hg | 0,00000004 |
| Валовый выброс i-того тяжелого металла при сжигании топлива в топливосжигающей установке, т/г (формула 6) | Ei=Aj*Fij*0,000001 |  |
|  | Hg | 0,000000000 |
| Расчет выбросов диоксинов/фуранов от установок по сжиганию топлива |
| Расчёт выполнен по ТКП 17.08-13-2011 (02120) |
| Объем сожженного топлива j в топливосжигающей установке класса k, тыс.м3/год | Аj,k | 8 |
| Низшая теплота сгорания топлива вида j, ГДж/т, ТКП 17.08-01-2006, таблица А.1 (Приложение А) | kj | 33,51 |
| Удельный показатель выбросов диоксинов/фуранов при сжигании топлива вида j в топливосжигающих установках класса k мкг ЭТ/ГДж, таблица А. 1 (Приложение А) | EFj,k | 0,002 |
| Валовый выброс диоксинов/фуранов при сжигании топлива, г ЭТ/г (формула 3) | Ed=ΣAj,k*kj*Efj,k*0,000001 | 0,0000005 |
| Расчет выбросов ПАУ от установок по сжиганию топлива |
| Расчёт выполнен по ТКП 17.08-13-2011 (02120) |
| Объем сожженного топлива j в топливосжигающей установке класса k, тыс.м3/год | Аj,k | 8 |
| Низшая теплота сгорания топлива вида j, ГДж/т, ТКП 17.08-01-2006, таблица А.1 (Приложение А) | kj | 33,51 |
| Удельный показатель выбросов индикаторного соединения ПАУ при сжигании топлива вида j в топливосжигающих установках класса k, мг/ГДж, таблица В 4. (Приложение В) | EFi,j,k |  |
|  | Бензо(b)флуорантен | 0,0008 |
|  | Бензо(k)флуорантен | 0,0008 |
|  | Бензо(а)пирен | 0,0006 |
|  | Индено(1,2,3-cd)пирен | 0,0008 |
| Валовый выброс при сжигании топлива, кг/г (формула 7) | EPAH=ΣAj,k*kj*Efj,k*0,000001 |  |
|  | Бензо(b)флуорантен | 0,00000022 |
|  | Бензо(k)флуорантен | 0,00000022 |
|  | Бензо(а)пирен | 0,00000016 |
|  | Индено(1,2,3-cd)пирен | 0,00000022 |

| Расчет выброса загрязняющих веществ от автостоянок автомобилей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка разгрузки |  |  |  | 1м/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. |  |  |
| Выбросы I - го вещества в граммах одним автомобилем в сутки при вьезде и возврате с территории стоянки рассчитываются по формулам: |
| М1ik = mnpik* tпр+mlik*L1+mxxik*txx1 |  |  |  |
| М2ik =mlik*L2+mxxik*txx2 |  |  |  |
| Валовый выброс i -го вещества Mji расчитываются по формуле: |  |
| Mji = Σαв (М1ik * М2ik)*Nk*Dp/1000000 |  |  |  |  |  |  |
| Максимально разовый выброс i -го вещества Gi расчитываются по формуле: |  |
| Gi =ΣМ1ik*Nk/3600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L1 | L2 | Удельный выброс на холост ходу, г/ мин (табл.А6) | Время прогрева tпр, табл. 2 | Время работы на холостом ходу |  |  |  |
|  |  |  | mxxco | mxxch | mxxNox | mxxC | mxxSO2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т | п | х | txx1 | txx2 |  |  |  |
|  | 0,050 | 0,050 | 0,36 | 0,18 | 0,20 | 0,008 | 0,065 |  | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Тип двигателя | Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве легковыми автомобилями mnpik, г/мин, табл. А.4 |
|  |  | CO | Углеводороды С12-С19 | NОx | C | SO2 |
|  |  | т | п | х | т | п | х | т | п | х | т | п | х | т | п | х |
| Грузоподъемность, от 2 до 5 т | Б | 0,58 | 0,78 | 0,87 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,22 | 0,33 | 0,33 | 0,008 | 0,01 | 0,02 | 0,065 | 0,06 | 0,070 |
|  |  | Удельные выбросы загрязняющих веществ при пробеге легковыми автомобилями, mlik, г/мин, табл. А5 |
|  |  | CO | Углеводороды С12-С19 | NОx | C | SO2 |
|  |  | т | п | х | т | п | х | т | п | х | т | п | х | т | п | х |
|  |  | 2,90 | 3,15 | 3,50 | 0,50 | 0,54 | 0,60 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,13 | 0,18 | 0,20 | 0,34 | 0,39 | 0,43 |
| Количество дней работы в расчетном периоде | 214 | 120 | 31 | 214 | 120 | 31 | 214 | 120 | 31 | 214 | 120 | 31 | 214 | 120 | 31 |
| Количество автомобилей, выезжающих со стоянки за час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Среднее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении суток | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Коэффициент выпуска | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| М1ik | 2,25 | 3,65 | 9,24 | 0,96 | 1,29 | 3,21 | 0,97 | 1,63 | 3,61 | 0,04 | 0,07 | 0,18 | 0,28 | 0,34 | 0,79 |
| М2ik | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
|  | 2,75 | 4,17 | 9,77 | 1,16 | 1,49 | 3,42 | 1,28 | 1,94 | 3,92 | 0,05 | 0,09 | 0,20 | 0,36 | 0,42 | 0,87 |
| Мji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общий валовый выброс Мi, т/год | 0,00 | 0,00 | 0,002 | 0,0001 | 0,0005 |
| Максимально разовый выброс, г/с, Gi | 0,0026 | 0,0009 | 0,0010 | 0,000049 | 0,0002 |
| Выброс загрязняющих веществ от разгрузочной площадки (источник выброса №6001). |
| Наименование вредных веществ | т/год | г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод оксид (окись углерода,угарный газ) CO | 0,00417 | 0,00257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углеводороды предельные C11 -C19 | 0,00160 | 0,00089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид | 0,00188 | 0,00100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углерод черный (Сажа) | 0,00009 | 0,00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сера диоксид SO2 | 0,00046 | 0,00022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 0,00821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |
| --- |
| Производство, цех, участок | Источники выделения (агрегаты, установки, устройства ) | Наименование источника | Номер источника | Высота источника, м | Диаметр источника, м | Скорость, м/сек | Нормативное содержание кислорода,% | Объем ГВС при реальных условиях, м3/сек | Объем ГВС при нормальных условиях, м3/сек | Температура, оС | Наименование загрязняющего вещества | Выброс вредных веществ после очистки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/м3 | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Мини-котельная | Котел Gaz 7000 W ZWC 35-3 MFA- 1шт | дымовая труба | 1 | 10 | 0,08 | 3,24 | 6 | 0,01629 | 0,0138 | 150 | Углерода оксид | 0,00167 | 120 | 0,0120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид |  |  | 0,0031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид | 0,00333 | 240 | 0,0192 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0,000000038 |  | 0,00000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бенз(а)пирен | 0,000000016 |  | 0,00000071 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | 0,0000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) |  |  | 0,0000000 |
| Разгрузочная площадка | 1м/м | неорг | 6001 | 5 |  |  |  |  |  | 18 | Углерод оксид (окись углерода,угарный газ) CO | 0,0026 |  | 0,0042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельные C11 -C19 | 0,0009 |  | 0,0016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид | 0,0010 |  | 0,0019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод черный (Сажа) | 0,0000 |  | 0,0001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид SO2 | 0,0002 |  | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту : |  |  | 0,0425 |